## Slide 1: 제 12 장 패턴 인식

## Slide 2: 사각형 마커 인식
사각형 마커 인식
  사각형 마커에 의미를 부여
    로봇이나 컴퓨터가 입력 영상으로부터 사각형 마커를 검출하고 인식하게 함으로써 상황을 인식하거나 정보를 취득
  사각형 마커의 예
각 마커의 크기 : 64 x 64

## Slide 3: 사각형 마커 인식
최소 거리 식별법
  패턴을 인식하는 가장 간단한 방법
  특징
    패턴을 나타내는 수치화된 값을 특징이라 함
  특징 벡터
    특징이 하나 이상의 수치 값을 가질 경우에는 특징 벡터라고 하는 N-차원의 열 벡터로 나타냄
  패턴
    특징 벡터의 차원이 N일 경우에 패턴은 N차원 공간상의 한 점으로 표시될 수 있음

## Slide 4: 사각형 마커 인식
최소 거리 식별법
  N차원 공간상에서 두 가지 패턴을 나타내는 점 사이의 거리가 가까울수록 두 개의 패턴이 유사

## Slide 5: 사각형 마커 인식
각 부류별 표준 패턴이 하나인 경우
  M개의 부류가 있다고 가정
표준 패턴들의 예
…

## Slide 6: 사각형 마커 인식
각 부류별 표준 패턴이 하나인 경우
  부류 wi 를 대표하는 표준 패턴을 yi 라 하고 입력 패턴을 x 라 라고 할 때
  부류 wi 와 입력 패턴 x 사이의 최소 거리

## Slide 7: 사각형 마커 인식
사각형 마커 검출 및 인식
  기하학적 특징을 이용하여 입력 영상에서 사각형을 검출
  입력 영상에서 사각형 영역 추출
입력 영상
추출된 사각형 영역 영상

## Slide 8: 사각형 마커 인식
표준 마커 크기인 64 x 64 크기로 변환
영상을 이진화
추출된 사각형 영역 영상
64 x 64 크기로 변환된 영상
이진화된 영상

## Slide 9: 사각형 마커 인식
이진화된 영상과 표준 마커를 최소거리 식별법으로 비교하여 마커 인식
이진화된 영상
표준 마커

## Slide 10
추가적인 고려 사항
  카메라의 위치에 따라서 마커의 형태가 정사각형이 아닌 다른 형태로 변형
  마커 영상이 정사각형이 아닌 경우 표준 패턴과 비교 불가능
추출된 사각형
마커 영역

## Slide 11: 사각형 마커 인식
워핑을 이용하여 표준 패턴 형태로 변환
워핑 결과
추출된 사각형
마커 영역
표준 마커 크기로 변환
이진영상
  위핑시에 사용하는 제어선 설정

## Slide 12: 사각형 마커 인식
표준 패턴이 여러 개인 경우
  각 부류별로 표준 패턴이 여러 개씩 존재
    NN(Nearest Neighbor) 방법
      표준 패턴들 중에서 입력 가장 거리가 가까운 것을 선택하여 입력 패턴의 부류를 결정
    k-NN(Nearest Neighbor) 방법
      입력 패턴과 모든 표준 패턴들과의 거리를 구한 다음에, 거리가 가까운 상위 k-개의 표준 패턴을 선정하고 이들 중 가장 많은 수의 패턴들이 포함된 부류를 선택

## Slide 13: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
주성분 분석
  고차원 특징 벡터를 몇 개의 주성분 값으로 나타내어 저차원의 특징 벡터로 표현해 주는 방식
  데이터의 차원을 축소시킴으로써 처리 속도 증가
2차원 데이터
주성분축 : X’, Y’에 투영
X’
1차원 데이터
비중이 낮은
축 제거

## Slide 14: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
주성분 분석
  특징 벡터의 분포를 분석하여 주성분 축을 구하는 과정
    기준 축에 대하여 특징 벡터의 변화가 어떻게 일어나는지를 분석
    두 개 이상의 변량 데이터가 주어질 경우에 각 변량 간의 변화하는 양상을 나타내는 통계적인 척도인 공분산을 이용하여 구할 수 있음

## Slide 15: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
공분산 계산
  두 변량 X, Y에 대하여 표본 데이터가 다음과 같이 주어졌다고 가정
  표본 데이터의 X 성분 평균과 Y 성분 평균
  두 변량 X, Y 사이의 공분산

## Slide 16: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
다음과 같은 패턴이 주어진 경우의 공분산
(공분산 값이 0보다 크면 X 값이 증가할 때에 Y 값 증가)
(공분산 값이 0보다 작으면 X 값이 증가할 때에 Y 값 감소)

## Slide 17: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
공분산 행렬
  데이터가 N차원일 때에 각 차원 사이의 공분산 값이 다음과 같이 구성된 행렬

## Slide 18: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
고유 벡터와 고유 값
  공분산 행렬로부터 고유 벡터와 고유 값을 구함으로써 주성분 축을 구할 수 있음
  행렬 A가 정방 행렬이고 다음 관계를 만족하는 x를 고유벡터라하고 λ를 고유값이라 함

## Slide 19: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
공분산 행렬의 경우에 를 만족하므로 대칭 행렬
대칭 행렬
  고유 벡터들과 고유 값이 각각 N 개씩 존재하고 고유 벡터들은 서로 직교하게 되어 주성분 축으로 사용될 수 있음

## Slide 20: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
고유 값은 각 고유 벡터 방향으로의 분산 정도를 나타냄
  고유 값이 클수록 해당 축 상으로 데이터가 널리 퍼져 있어서 보다 중요한 축으로 사용될 수 있다는 것을 의미
  고유 벡터와 고유 값을 구한 다음에 큰 고유 값을 갖는 고유 벡터만 남기고 데이터를 투영함으로써 차원 축소

## Slide 21: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
공분산 행렬
고유벡터와 고유값

## Slide 22: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
공분산 행렬
고유벡터와 고유값

## Slide 23: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식

## Slide 24: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
얼굴 인식에 적용
  영국 캠브리지 대학에서 제작한 얼굴 데이터베이스
    주성분 분석에는 40명에 대하여 각각 9번씩 촬영한 영상 사용

## Slide 25: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
  인식 실험에는 40명에 대한 한장씩의 영상 사용

## Slide 26: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
주성분 분석에 사용될 얼굴 영상에 대한 공분산 행렬을 구하기 위해서는 전체 얼굴 영상을 하나의 행렬로 표현
  각 영상의 픽셀 값들을 맨 윗줄부터 한 줄씩 순서대로 나열하여 열벡터를 생성
  열 벡터들을 모아서 하나의 행렬 S 를 생성
  생성된 행렬의 크기 = 10304 x 360
    각 영상의 크기 = 92 x 112 = 10304
    전체 영상 수 = 360

## Slide 27: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
행렬 S
평균 얼굴 벡터

## Slide 28: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
각 영상에서 평균 얼굴 영상을 뺌
공분산 행렬
행렬 C의 크기 : 10304 x 10304
 고유 벡터를 구하는 것은 고성능
PC의 경우에도 여러 날 이상이 소요

## Slide 29: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
행렬 C 대신에 다음과 같은 L을 이용
행렬 L에 대한 고유 벡터
행렬 C에 대한 고유 벡터
행렬 L의 크기 : 360 x 360
 수분내에 고유벡터 계산 가능

## Slide 30: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
얼굴 인식
  주성분 분석에 사용된 360개 영상 을 주성분 축에 투영하여 차원이 축소된 특징 벡터 을 구함
  인식 실험용 영상을 주성분 축에 투영한 다음에 와 거리를 계산하여 가장 가까운 벡터 탐색
  영상을 주성분 축에 투영

## Slide 31: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
영상 복원
  고유 벡터 행렬 V 와 K 차원의 특징 벡터 Z 로부터 영상 복원

## Slide 32: 주성분 분석을 이용한 얼굴 인식
주성분 분석에서 구한 고유 벡터를 영상으로 출력